重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2024011》

| 事项名称 | 购组织漂片机1台 |
| --- | --- |
| 一、需求内容 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 组织漂片机 |  | 台 | 1 |  |
| 二、参数要求： 1．控制系统 1. ≥5寸彩色触屏液晶屏 2.电脑自动控温：定时开/关机。温度达到设定值时有提示音。 3.具有记忆功能：运行后自动保留设置温度。 4.双重温度保护：电脑控温、继电器监测温度。 5. 折叠式外插水温传感器 温度更加准确。 6. 缸体LED照明，照明亮度可调。 7.高导热材料底部加温, 浇铸热板持久耐用、温度恒定、节省能源、安全可靠，免维护。 8.自带水位刻度线。 9. 漂片机内设有照明装置 10. 漂片机水盆为耐热玻璃，独立存在随时倾倒废水 11.整机质保≥三年 三、供应商资质：供应商应有相关合法经营资质、厂家授权。 四、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2024XXX》、联系人及电话。 |
| 五、挂网时间：2024年4月25日至2024年4月30日止 |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |
| 七、联 系 人：（技术）周老师 88132377;（采购）李老师88860199。 |
| 八、交货期限为接到采购人电话通知后7个日历日内。 |