重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2024012》

| 事项名称 | 购组织漂烘烤一体机1台 |
| --- | --- |
| 一、需求内容 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 组织漂烘烤一体机 |  | 台 | 1 |  |
| 二、参数要求： 1.漂、烘、烤一体化设计，用于人体或生物组织切片后的展片及烤片工作。漂片系统设有灯光，黑白反差明显，看片清晰 2. 温度调节范围 0°~80。 3. 电脑自动控温：有定时开/关机，温度达到设定值时有蜂鸣提示音。 4. 双重温度保护：电脑控温、继电器监测温度。 5.自动保存设置温度。 6. 浇铸热板持久耐用、温度恒定、节省能源、安全可靠。 7. 漂片水盆为透光耐热玻璃制成。 8. 采用整体铝材阶梯状一体成型烤片设计 9. 烤片方式:平铺直烤和放在染色架上烘烤 10. 烤片机的特殊功能：带有烤片时的定时功能，避免疏忽把片子烤焦 11.系统自带定时启停 设置 可根据每天工作时间设置自动启停 12.整机质保≥三年 三、供应商资质：供应商应有相关合法经营资质、厂家授权。 四、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2024XXX》、联系人及电话。 |
| 五、挂网时间：2024年4月25日至2024年4月30日止 |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |
| 七、联 系 人：（技术）周老师 88132377;（采购）李老师88860199。 |
| 八、交货期限为接到采购人电话通知后7个日历日内。 |