重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2024008》第二次

| 事项名称 | 购医用CGF蛋白离心机 |
| --- | --- |
| 一、需求内容 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | CGF蛋白离心机 | 无 | 台 | 1 | 无 |
| 二、参数要求： ※1. 全自动程序化控制转速(2400rpm、2700 rpm和3000 rpm之间的自动变速程序系统)，通过变速离心得到最高浓度的生长因子及CD 34+细胞。（需提供彩页或技术白皮书或说明书证明） 2. 离心系统内置自动通风温度控制设计，保持恒温15℃的低温环境，避免血液样本受到热损伤。 3. 预设 CGF（高度浓缩生长因子纤维蛋白离心制造）及 PRP（富含血小板的血清离心制造）两种制备程序，一键式操作, CGF制备完全自动化。 4离心系统是全自动温度控制系统。即保持的低温环境为恒温 12℃~15℃之间。避免血液样本受到热损伤。 5.可同时使用不少于 8 个试管制备 CGF，单试 管 制 备 容 量 不 少 于9ml。机器密闭设计和采血管套管保护放置设计。 ※6. 采用不少于 3种试管分别可离心出胶状 和 液 体 两 种 形 态 的CGF，口腔多学科的骨组织细胞再生和软组织细胞的再生。（需提供彩页或技术白皮书或说明书证明） *7. 离心系统带有紫外线净化消毒系统，其装备的紫外线照射灯可进行自我净化循环，运行时保持 1000 rpm，时间为≥5 分钟。 8. 整铸成型的离心转子芯和保护套管，永不磨损，使用热敏抗静电材料，可高温高压消毒。（需提供彩页或技术白皮书或说明书证明） 9. 整体雕铸成型的离心转子芯，可以实现变速旋转的同时翻转和振动。 *10. 噪音等级低于标准的要求，不超过57dBA（需提供彩页或技术白皮书或说明书证明） *11. 配置：一次性抽 血 负 压 管 红 色 管 子100/支；血纤维蛋白分离器皿 1/套；血纤维蛋白分离漏板 1/套；薄膜应用板 1/把；圆头剪刀 1/把；直头镊子 1/把；博膜压制钳 1/把；粘着的骨工具盒 1/套；试管架1/套。 12.整机质保不小于三年。 三、供应商资质： 1.有效期内营业执照（营业范围需有所投产品类型） 2.医疗器械注册证 3.医疗器械经营许可证（经营范围需有所投产品类型） 4.医疗器械生产许可证（进口品牌则不需） 5.有效期内的厂家授权 四、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2024XXX》、联系人及电话。 |
| 五、挂网时间：2024年4月25日至2024年4月30日止 |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |
| 七、联 系 人：（技术）周老师 88132377;（采购）李老师88860199。 |
| 八、交货期限为接到采购人电话通知后7个日历日内。 |