重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2024010》

| 事项名称 | 购石蜡包埋机1台 |
| --- | --- |
| 一、需求内容 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 石蜡包埋机 |  | 台 | 1 |  |
| 二、参数要求： 1.液晶显示，中文菜单。 2.冷台可以任意放右或放左。 3.电脑全自动控温，可根据操作者需求设定一周的工作时间，能设定自动开、关机时间。 4.五个制热点：大容量蜡箱、左右预热箱、工具台、热板。 5.加热点采用浇铸热板加热，加热系统免维护 6.至少四重温度安全保护：⑴电脑自动控温；⑵继电器监测控温，有超温现象自动断电；⑶三小时不操作系统自动关闭加热系统，安全可靠；⑷熔蜡温度的设定温度范围为安全温度：0-85℃。 7.残蜡回收装置，工作残蜡自动回收。 8.出蜡口处有蜡液过滤装置，避免有杂质混入组织块，影响切片质量。 9.注蜡嘴处有照明灯，可在足够亮度下，调整标本的位置。 热台技术参数： 10.熔蜡温度设置：0℃~85℃任意设定（安全温度） 11.熔蜡箱容积：4000ml/6000ml（可选） 12.工作台温控：室温~85℃ 13.工作方式：只需手动，就能满足工作需要，无需脚踏，简单方便。 冷台特点 14.冷台设置： 冷台与热台分别独立控制 15.制冷速度快，20分钟内即可进行蜡块组织的冷却。 16.冷台台面：冷台、热台均有塑质边框，避免冷热刺激。 冷台技术参数： 17.温度设定范围：-5—-40℃； 18.可摆放数量：≥70个包埋模. 19.整机质保≥3年 三、供应商资质：供应商应有相关合法经营资质、厂家授权。 四、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2024XXX》、联系人及电话。 |
| 五、挂网时间：2024年4月25日至2024年4月30日止 |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |
| 七、联 系 人：（技术）周老师 88132377;（采购）李老师88860199。 |
| 八、交货期限为接到采购人电话通知后7个日历日内。 |